## Slide 1
STAJ PROJESİ · UÇTA YAPAY ZEKÂ
Uydu Üzerinde Bulutlu Görüntülerin Filtrelenmesi
Veri indirme bandının hafif bir yapay zekâ modeliyle optimizasyonu
Referans misyon: ESA Φ-sat-1 / CloudScout

## Slide 2
PROBLEM
Yer gözlem uydularının sorunu
• Çekilen görüntülerin büyük bölümü bulutlarla kaplı
• Bu görüntüler bilimsel olarak kullanılamaz
• Yine de sınırlı haberleşme bandını harcayarak yere indiriliyor
• Bant genişliği uydudaki en kıt kaynaklardan biri
Çözüm: filtreyi uyduya taşımak
Bulutlu görüntüyü çekildiği yerde tespit edip elemek — indirilmeden önce.
Test setindeki gerçek dağılım
Chart: 
| Bulutlu | Kullanılabilir
Kare dağılımı | 56.15 | 43.85

## Slide 3
REFERANS MISYON
ESA Φ-sat-1 / CloudScout
Yörüngede derin öğrenme çalıştıran ilk gösterim misyonu (Eylül 2020, 6U CubeSat).
2.1 MB
model boyutu
%92
doğruluk
325 ms
sahne başına
1.8 W
güç bütçesi
~%30
bant tasarrufu
Karşılaştırma uyarısı
CloudScout ile doğrudan sayı karşılaştırması geçerli değildir: farklı veri seti, farklı görev eşiği (%70), farklı donanım sınıfı (1.8 W uzay VPU'su vs masaüstü CPU). Bu değerler bağlam sağlar, ölçüt değildir.

## Slide 4
VERI
Veri setleri ve bölümleme
Sentinel-2 Cloud Mask Catalogue
• 513 alt-sahne · 1022×1022 · 13 bant
• Piksel bazlı maskeler (CLEAR / CLOUD / SHADOW)
• 8.208 kare (256×256), 6 bant kullanıldı
SPARCS (Landsat-8) — harici doğrulama
• 78 sahne · 1.248 kare · farklı uydu
• Eğitimde hiç kullanılmadı
• Bant eşlemesi dalga boyu bazında yapıldı
Kritik tasarım kararı: sahne bazlı bölümleme
Aynı sahnenin kareleri birbirine çok benzer — kare bazlı bölmek test setine sızıntı yaratır ve doğruluğu yapay olarak yükseltir. Test bölümü, veri setinin önerisiyle iki anotatörün bağımsız etiketlediği 60 sahneden oluşturuldu; böylece model başarımı insan seviyesiyle karşılaştırılabilir hâle geldi.

## Slide 5
YÖNTEM
İşlem hattı
1
Veri hazırlama
Sahneler karelere bölünür, maskeden etiket türetilir
2
Model eğitimi
MobileNetV2 sınıflandırıcı + hafif U-Net (GPU)
3
Küçültme
ONNX dönüşümü, INT8 kuantizasyon
4
Ölçüm
CPU süresi, boyut, bellek, fayda analizi
Kısıtlar yazılımsal olarak simüle edildi: model birkaç MB'ı, CPU çıkarım süresi belirlenen bütçeyi aşmamalı. Hedef donanım üzerinde çalıştırma kapsam dışı.

## Slide 6
SONUÇLAR
Sonuçlar: iki model, iki görev
İkili sınıflandırıcı · temel hedef
MobileNetV2 · 256×256 · INT8
%95.5
doğruluk
0.9883
ROC-AUC
2.59 MB
boyut
5.76 ms/kare · CPU, tek iş parçacığı
Karar eşiği doğrulama setinde, yüksek precision kısıtıyla seçildi.
U-Net segmentasyon · genişletilmiş hedef
MobileNetV2 encoder · 64×64 · INT8
0.8807
IoU
0.9392
Dice
0.96 MB
boyut
0.69 ms/kare · piksel bazlı bulut maskesi
Maskeden görüntü-seviyesi karar da türetilebiliyor (%94.8).
Her iki model de boyut ve süre kısıtlarının içinde — hedeflerin sırasıyla %52 ve %6'sı.

## Slide 7
DOĞRULAMA
Model nereye konumlanıyor?
Veri setinin 60 test sahnesini iki anotatör bağımsız etiketledi. Aradaki uyum, görevin doğal belirsizlik tavanını verir — ve karşılaştırılabilir tek ölçüttür.
Chart: 
| Sen2Cor* | Fmask* | Bizim U-Net | İki anotatör arası
CLOUD F1 / Dice | 0.4698 | 0.5713 | 0.9392 | 0.9597
2.05 puan
insan uyumuna olan fark
Görevin kendisinde iki uzman arasında %4'lük bir belirsizlik var. Model bu bandın hemen dışında duruyor.
* Sen2Cor ve Fmask değerleri farklı veri setlerinden alınmıştır; doğrudan karşılaştırılamaz, yalnızca büyüklük mertebesi için verilmiştir.

## Slide 8
FAYDA ANALİZİ
Bu filtre uyduda çalışsaydı ne kazanırdık?
%48.65
indirilen veri hacminde azalma
teorik üst sınırın %87'si
%0.475
kaybedilen kullanılabilir veri
421 temiz görüntüden 2'si
Neden bu ikisi birlikte önemli
• Yanlış eleme = geri dönüşü olmayan bilimsel veri kaybı; boşuna indirme = yalnızca bant genişliği israfı.
• İkisi eşdeğer maliyet değildir — bu yüzden karar eşiği F1'i değil, yüksek precision'ı hedefleyecek şekilde seçildi.

## Slide 9
ÇALIŞMA NOKTALARI
Eşik bir model parametresi değil, politika kararı
Model tek bir eşiğe kilitlenmedi. Her biri ölçülmüş dört çalışma noktası, modelle birlikte teslim ediliyor.
Çalışma noktası | Veri azalması | Veri kaybı | Farklı sensörde kayıp
Dengeli (en iyi F1) | %56.15 | %5.23 | %29.08
Standart | %54.48 | %3.09 | %19.98
Muhafazakâr (p ≥ 0.99) | %51.15 | %1.19 | %12.34
Önerilen (p ≥ 0.995) | %48.65 | %0.48 | %7.95
Bant genişliği kazancından 7.5 puan vazgeçerek veri kaybı 11 kat azalıyor. Hangi noktanın seçileceği misyon önceliğine bağlıdır ve yerden güncellenebilir.

## Slide 10
MODEL KÜÇÜLTME
INT8 kuantizasyon: bir başarısızlık ve kök neden analizi
İlk denemede MobileNetV3 kuantizasyonu modeli çökertti. Sebep sistematik eleme ile arandı.
Chart: 
| MobileNetV3 | MobileNetV2
F1 (kuantizasyon sonrası) | 0.3333 | 0.9347
Elenen açıklamalar
• 7 farklı kuantizasyon yapılandırması — hiçbiri kurtarmadı
• Op tipi izolasyonu — sorun SE/hard-swish'te değil
• Katman bazlı tarama — tek suçlu katman yok
• Ağırlık aralığı hipotezi — ölçüldü ve elendi
Çözüm: MobileNetV2 omurgası. Aynı yapılandırmalarla sorunsuz kuantize oluyor, doğruluk kaybı %1.4. Ayrıca ölçüldü: per-channel kuantizasyon zorunlu, aktivasyonlarda QUInt8 x86'da 2.4 kat hızlı.

## Slide 11
OPTIMIZASYON
Bellek: diskteki boyut yanıltıcı
Chart: 
| 256×256 | 128×128 | 64×64
Toplam bellek (MB) | 26.47 | 17.82 | 14.87
U-Net kareleme boyutuna göre bellek
Üç bulgu
• Modeli 2.5 kat küçültmek belleği yalnızca %3 azalttı — bellek aktivasyonlardan geliyor
• Kareleme belleği %44 düşürdü; doğruluk maliyeti IoU'da 0.004
• Bağlam kaybı korkusu ölçümle çürüdü: bulut tespiti yerel bir görev
Kalan darboğaz modelde değil çalışma zamanında: 27.78 MB'ın ~10.5 MB'ı ONNX Runtime'ın taban ayak izi. Gömülü bir motor (TFLite Micro çekirdeği ~16 KB) bu payı kaldırırdı.

## Slide 12
DÜRÜST DEĞERLENDIRME
Nerede başarısız oluyoruz?
Kar / buz
Kar ve bulut spektral olarak benzer. Farklı sensörde temiz kar karelerinin %29.9'u yanlışlıkla eleniyor.
Zorluk-5 sahneler
F1 0.72 — ama anotatörlerin kendisi de emin değil. Hata kısmen etiket belirsizliği.
İnce bulut
Recall 0.864 (kalın bulutta 0.947). İnce cirrus en zayıf nokta.
Farklı sensör
SPARCS'ta F1 0.82. Ölçülen radyometrik kayma (~2 kat) sonucun bir kısmını açıklıyor.
Bu kırılımlar veri setinin kendi etiketleriyle ölçüldü — başarısızlık modları tahmin değil, sayı.

## Slide 13
DENEYLER
Ne işe yaradı, ne yaramadı
Kazanç sağlayanlar
• Hiperparametre taraması — öğrenme oranı varsayılanı optimumun dörtte biriymiş (AUC 0.9813 → 0.9884)
• U-Net encoder'ını küçültmek — hem 2.5 kat küçük hem daha doğru
• Kareleme — bellek %44 az, veri kaybı yarı yarıya
• Eşiği belirsiz bantta seçmek — veri kaybı 25 kat azaldı
Sağlamayanlar
• Bant sayısını artırmak — 6 > 9 > 13, tekdüze kötüleşti
• Bilgi damıtma — öğretmen öğrenciden zayıf çıktı
• Şekil öznitelikleri (kontur doluluğu) — dört ayrı yapılandırmada sıfır katkı
• Sınıflandırıcıda ince kareleme — farklı sensöre hiç genellemedi

## Slide 14
GELIŞTIRME SÜRECI
Sürüm matrisi: hangi ölçütte hangisi
Beş sürüm dondurularak saklandı. Sınıflandırıcı v2'den itibaren değişmedi; aşağıdaki farklar U-Net tarafındadır.
Sürüm | Kare | Encoder | IoU | Bellek | ms/sahne | Precision | Veri kaybı
v1 | 256×256 | mnv2_100 | 0.8663 | 27.27 MB | 129 | — | —
v2 | 256×256 | mnv2_050 | 0.8855 | 26.69 MB | 129 | 0.9264 | %16.17
v3 | 256×256 | mnv2_050 | 0.8844 | 26.47 MB | 129 | 0.9531 | %16.17
v3.1 | 128×128 | mnv2_050 | 0.8824 | 17.82 MB | 138 | 0.9442 | %13.78
v3.2 | 64×64 | mnv2_050 | 0.8807 | 14.87 MB | 175 | 0.9771 | %8.13
Ölçüt bazında en iyiler
v2
en yüksek IoU
v3
en kısa süre
v3.1
en dengeli
v3.2
en az bellek
v3.2
en yüksek precision
v3.2
en az veri kaybı
Dağıtılan sürüm v3.2: süre bütçesi bol olduğu için (referans misyonun yarısı) fazla süre, belleğe ve bilimsel veri korumasına çevrildi.

## Slide 15
SONUÇ
Uydu üzerinde çalışabilecek bir bulut filtresi
0.96 – 2.59 MB
iki model, INT8
0.69 – 5.76 ms
kare başına, CPU
%48.65
veri tasarrufu
%0.475
veri kaybı
Gelecek çalışma
• Gömülü çıkarım motoru — belleğin %72'si çalışma zamanı yükü
• Kar/buz ayrımı için hedefli veri artırımı veya kayıp ağırlığı
• Kısmi indirme: maskeyle görüntünün yalnızca temiz bölgelerini indirmek
• Kuantizasyon-farkında eğitim (QAT) ve çok tohumlu doğrulama