## Slide 1
STAJ PROJESİ · UÇTA YAPAY ZEKÂ
Uydu Üzerinde Bulutlu Görüntülerin Filtrelenmesi
Veri indirme bandının hafif bir yapay zekâ modeliyle optimizasyonu
Referans misyon: ESA Φ-sat-1 / CloudScout

## Slide 2
PROBLEM
Yer gözlem uydularının sorunu
• Çekilen görüntülerin büyük bölümü bulutlarla kaplı
• Bu görüntüler bilimsel olarak kullanılamaz
• Yine de sınırlı haberleşme bandını harcayarak yere indiriliyor
• Bant genişliği uydudaki en kıt kaynaklardan biri
Çözüm: filtreyi uyduya taşımak
Bulutlu görüntüyü çekildiği yerde tespit edip elemek — indirilmeden önce.
Test setindeki gerçek dağılım
Chart: 
| Bulutlu | Kullanılabilir
Kare dağılımı | 56.15 | 43.85

## Slide 3
REFERANS MISYON
ESA Φ-sat-1 / CloudScout
Yörüngede derin öğrenme çalıştıran ilk gösterim misyonu (Eylül 2020, 6U CubeSat).
2.1 MB
model boyutu
%92
doğruluk
325 ms
sahne başına
1.8 W
güç bütçesi
~%30
bant tasarrufu
Karşılaştırma uyarısı
CloudScout ile doğrudan sayı karşılaştırması geçerli değildir: farklı veri seti, farklı görev eşiği (%70), farklı donanım sınıfı (1.8 W uzay VPU'su vs masaüstü CPU). Bu değerler bağlam sağlar, ölçüt değildir.

## Slide 4
VERI
Veri setleri ve bölümleme
Sentinel-2 Cloud Mask Catalogue
• 513 alt-sahne · 1022×1022 · 13 bant
• Piksel bazlı maskeler (CLEAR / CLOUD / SHADOW)
• 8.208 kare (256×256), 6 bant kullanıldı
SPARCS (Landsat-8) — harici doğrulama
• 78 sahne · 1.248 kare · farklı uydu
• Eğitimde hiç kullanılmadı
• Bant eşlemesi dalga boyu bazında yapıldı
Kritik tasarım kararı: sahne bazlı bölümleme
Aynı sahnenin kareleri birbirine çok benzer — kare bazlı bölmek test setine sızıntı yaratır ve doğruluğu yapay olarak yükseltir. Test bölümü, veri setinin önerisiyle iki anotatörün bağımsız etiketlediği 60 sahneden oluşturuldu; böylece model başarımı insan seviyesiyle karşılaştırılabilir hâle geldi.

## Slide 5
YÖNTEM
İşlem hattı
1
Veri hazırlama
Sahneler karelere bölünür, maskeden etiket türetilir
2
Model eğitimi
MobileNetV2 sınıflandırıcı + hafif U-Net (GPU)
3
Küçültme
ONNX dönüşümü, INT8 kuantizasyon
4
Ölçüm
CPU süresi, boyut, bellek, fayda analizi
Kısıtlar yazılımsal olarak simüle edildi: model birkaç MB'ı, CPU çıkarım süresi belirlenen bütçeyi aşmamalı. Hedef donanım üzerinde çalıştırma kapsam dışı.

## Slide 6
SONUÇLAR
Sonuçlar: iki model, iki görev
İkili sınıflandırıcı · temel hedef
MobileNetV2 · 256×256 · INT8
%95.5
doğruluk
0.9883
ROC-AUC
2.59 MB
boyut
5.76 ms/kare · CPU, tek iş parçacığı
Karar eşiği doğrulama setinde, yüksek precision kısıtıyla seçildi.
U-Net segmentasyon · genişletilmiş hedef
MobileNetV2 encoder · 64×64 · INT8
0.8807
IoU
0.9392
Dice
0.96 MB
boyut
0.69 ms/kare · piksel bazlı bulut maskesi
Maskeden görüntü-seviyesi karar da türetilebiliyor (%94.8).
Her iki model de boyut ve süre kısıtlarının içinde — hedeflerin sırasıyla %52 ve %6'sı.

## Slide 7
DOĞRULAMA
Model nereye konumlanıyor?
Veri setinin 60 test sahnesini iki anotatör bağımsız etiketledi. Aradaki uyum, görevin doğal belirsizlik tavanını verir — ve karşılaştırılabilir tek ölçüttür.
Chart: 
| Sen2Cor* | Fmask* | Bizim U-Net | İki anotatör arası
CLOUD F1 / Dice | 0.4698 | 0.5713 | 0.9392 | 0.9597
2.05 puan
insan uyumuna olan fark
Görevin kendisinde iki uzman arasında %4'lük bir belirsizlik var. Model bu bandın hemen dışında duruyor.
* Sen2Cor ve Fmask değerleri farklı veri setlerinden alınmıştır; doğrudan karşılaştırılamaz, yalnızca büyüklük mertebesi için verilmiştir.

## Slide 8
FAYDA ANALİZİ
Bu filtre uyduda çalışsaydı ne kazanırdık?
%48.65
indirilen veri hacminde azalma
teorik üst sınırın %87'si
%0.475
kaybedilen kullanılabilir veri
421 temiz görüntüden 2'si
Neden bu ikisi birlikte önemli
• Yanlış eleme = geri dönüşü olmayan bilimsel veri kaybı; boşuna indirme = yalnızca bant genişliği israfı.
• İkisi eşdeğer maliyet değildir — bu yüzden karar eşiği F1'i değil, yüksek precision'ı hedefleyecek şekilde seçildi.

## Slide 9
ÇALIŞMA NOKTALARI
Eşik bir model parametresi değil, politika kararı
Model tek bir eşiğe kilitlenmedi. Her biri ölçülmüş dört çalışma noktası, modelle birlikte teslim ediliyor.
Çalışma noktası | Veri azalması | Veri kaybı | Farklı sensörde kayıp
Dengeli (en iyi F1) | %56.15 | %5.23 | %29.08
Standart | %54.48 | %3.09 | %19.98
Muhafazakâr (p ≥ 0.99) | %51.15 | %1.19 | %12.34
Önerilen (p ≥ 0.995) | %48.65 | %0.48 | %7.95
Bant genişliği kazancından 7.5 puan vazgeçerek veri kaybı 11 kat azalıyor. Hangi noktanın seçileceği misyon önceliğine bağlıdır ve yerden güncellenebilir.

## Slide 10
MODEL KÜÇÜLTME
INT8 kuantizasyon: bir başarısızlık ve kök neden analizi
İlk denemede MobileNetV3 kuantizasyonu modeli çökertti. Sebep sistematik eleme ile arandı.
Chart: 
| MobileNetV3 | MobileNetV2
F1 (kuantizasyon sonrası) | 0.3333 | 0.9347
Elenen açıklamalar
• 7 farklı kuantizasyon yapılandırması — hiçbiri kurtarmadı
• Op tipi izolasyonu — sorun SE/hard-swish'te değil
• Katman bazlı tarama — tek suçlu katman yok
• Ağırlık aralığı hipotezi — ölçüldü ve elendi
Çözüm: MobileNetV2 omurgası. Aynı yapılandırmalarla sorunsuz kuantize oluyor, doğruluk kaybı %1.4. Ayrıca ölçüldü: per-channel kuantizasyon zorunlu, aktivasyonlarda QUInt8 x86'da 2.4 kat hızlı.

## Slide 11
OPTIMIZASYON
Bellek: diskteki boyut yanıltıcı
Chart: 
| 256×256 | 128×128 | 64×64
Toplam bellek (MB) | 26.47 | 17.82 | 14.87
U-Net kareleme boyutuna göre bellek
Üç bulgu
• Modeli 2.5 kat küçültmek belleği yalnızca %3 azalttı — bellek aktivasyonlardan geliyor
• Kareleme belleği %44 düşürdü; doğruluk maliyeti IoU'da 0.004
• Bağlam kaybı korkusu ölçümle çürüdü: bulut tespiti yerel bir görev
Kalan darboğaz modelde değil çalışma zamanında: 27.78 MB'ın ~10.5 MB'ı ONNX Runtime'ın taban ayak izi. Gömülü bir motor (TFLite Micro çekirdeği ~16 KB) bu payı kaldırırdı.

## Slide 12
DÜRÜST DEĞERLENDIRME
Nerede başarısız oluyoruz?
Kar / buz
Kar ve bulut spektral olarak benzer. Farklı sensörde temiz kar karelerinin %29.9'u yanlışlıkla eleniyor.
Zorluk-5 sahneler
F1 0.72 — ama anotatörlerin kendisi de emin değil. Hata kısmen etiket belirsizliği.
İnce bulut
Recall 0.864 (kalın bulutta 0.947). İnce cirrus en zayıf nokta.
Farklı sensör
SPARCS'ta F1 0.82. Ölçülen radyometrik kayma (~2 kat) sonucun bir kısmını açıklıyor.
Bu kırılımlar veri setinin kendi etiketleriyle ölçüldü — başarısızlık modları tahmin değil, sayı.

## Slide 13
DENEYLER
Ne işe yaradı, ne yaramadı
Kazanç sağlayanlar
• Hiperparametre taraması — öğrenme oranı varsayılanı optimumun dörtte biriymiş (AUC 0.9813 → 0.9884)
• U-Net encoder'ını küçültmek — hem 2.5 kat küçük hem daha doğru
• Kareleme — bellek %44 az, veri kaybı yarı yarıya
• Eşiği belirsiz bantta seçmek — veri kaybı 25 kat azaldı
Sağlamayanlar
• Bant sayısını artırmak — 6 > 9 > 13, tekdüze kötüleşti
• Bilgi damıtma — öğretmen öğrenciden zayıf çıktı
• Şekil öznitelikleri (kontur doluluğu) — dört ayrı yapılandırmada sıfır katkı
• Sınıflandırıcıda ince kareleme — farklı sensöre hiç genellemedi

## Slide 14
SONUÇ
Uydu üzerinde çalışabilecek bir bulut filtresi
0.96 – 2.59 MB
iki model, INT8
0.69 – 5.76 ms
kare başına, CPU
%48.65
veri tasarrufu
%0.475
veri kaybı
Gelecek çalışma
• Gömülü çıkarım motoru — belleğin %72'si çalışma zamanı yükü
• Kar/buz ayrımı için hedefli veri artırımı veya kayıp ağırlığı
• Kısmi indirme: maskeyle görüntünün yalnızca temiz bölgelerini indirmek
• Kuantizasyon-farkında eğitim (QAT) ve çok tohumlu doğrulama